## Slide 1: 第一阶段预研工作
2021-01-24

## Slide 2: Contents
Flash简介
Nor Flash VS Nand Flash
Flash Based File System介绍
TPSFS简介
SylixOS IDE配置

## Slide 3: Flash简介

## Slide 4: Flash - 基本
块（Block）、页（Page）；
写前擦除：擦除为1，编程为0；
擦写生命周期有限；
价格便宜、功耗小、占地小……

## Slide 5: Flash - SSD
SSD是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘；
由Flash闪存作为基础存储介质的存储设备，SSD由控制单元和存储单元（Flash芯片、DRAM芯片）组成；

## Slide 6: Contents
Flash简介
Nor Flash VS Nand Flash
Flash Based File System介绍
TPSFS简介
SylixOS IDE配置

## Slide 7: Nand Flash VS Nor Flash

## Slide 8: Nand & Nor Flash - 基本
是Flash的两个不同种类；
Nand与Nor使用的存储技术不同，前者使用Nand门作为存储单元，后者采用Nor门；

## Slide 9: Nand & Nor Flash - PIN
Nand只有8个管脚，用于数据、控制、寻址信息传输，因此只能顺序访问；
Nor具有SRAM的管脚接口，可随机访问；

## Slide 10: Nand & Nor Flash - Storage
Nand容量大；
Nor容量有限；

## Slide 11: Nand & Nor Flash - 读写性能
Nand读慢写快，适于存储大容量数据，例如：MP3、USB；
Nor读快写慢，支持XIP，可加速OS的Boot；

## Slide 12: Nand & Nor Flash - Life Cycle
一般为100, 000次左右
损耗平衡显得十分重要

## Slide 13: Nand & Nor Flash

## Slide 14: Contents
Flash简介
Nor Flash VS Nand Flash
Flash Based File System介绍
TPSFS简介
SylixOS IDE配置

## Slide 15: Flash Based File System介绍

## Slide 16: 设计主要考虑因素：磨损平衡（Wear Leveling）

## Slide 17: LFS - Log-structured File System
以下内容摘自http://www.sourceware.org/jffs2/jffs2-slides-transformed.pdf

## Slide 18: LFS
节点重放

## Slide 19: LFS - Layout
Space耗尽

## Slide 20: LFS - Garbage Collection（GC）
Segment

## Slide 21: JFFS – Journaling Flash File System

## Slide 22: JFFS
实际上就是LFS
JFFS只有一种node：jffs_raw_inode
具有Checkpoint Region，支持掉电恢复；
没有Dirent，因此无法实现硬链接（inode仅有一个parent inode）

## Slide 23: JFFS - 缺点
不支持数据压缩（Compress）；
JFFS的Wearing Level非常好，每个块的擦写次数都相同，但这也导致一些不必要的擦写；
不支持硬链接；

## Slide 24: JFFS2 – Journaling Flash File System V2

## Slide 25: JFFS2
在JFFS的基础上加入了数据压缩Compress，这是最开始的目的；
JFFS2具有多种node；
通过BlockLists来选择性GC；

## Slide 26: JFFS2
jffs2_raw_node_ref
jffs2_inode_cache
优点：加速查找
缺点：占用大量RAM，不适于嵌入式设备；

## Slide 27: SPIFFS - SPI Flash File System

## Slide 28: SPIFFS - SPI
SPI：Serial Peripheral Interface，大概是通用串口；
Nor Flash有两种：Parallel Nor Flash与SPI Nor Flash；
SPI Nor Flash的优点在于管脚数相对前者来说更少，更便宜；
SPIFFS应用场景：无堆（Heap）、RAM较小；

## Slide 29: SPIFFS
设计理念基于YAFFS

## Slide 30: SPIFFS - YAFFS

## Slide 31: SPIFFS

## Slide 32: SPIFFS - Page 0
因为RAM太小了，因此索引信息不放在RAM中，放在每一个块的开头，即Page 0。“*”号标记Index Page。

## Slide 33: SPIFFS - 总结
扁平化、无目录；
建立在无堆结构、RAM受限；
借鉴了YAFFS；
也是LFS结构；
关于YAFFS……Yaffs.pdf

## Slide 34: Contents
Flash简介
Nor Flash VS Nand Flash
Flash Based File System介绍
TPSFS简介
SylixOS IDE配置

## Slide 35: TPSFS（True Power Secure FS）
事务机制，保证掉电安全；
元思想：把各个步骤看为是一个个小事务，整体算一个大事务；
如果在保存日志的过程中发生掉电，则文件系统会忽略整个大事务；
如果在写真实数据区域时发生掉电，则文件系统上电后可以重新提交该事务；

## Slide 36: TPSFS – 引出问题
如何侦测掉电？
事务如果没能写入那么写操作就无效，这又是如何保证掉电安全？
相关资料太少、太笼统，必须阅读源码；

## Slide 37: Contents
Flash简介
Nor Flash VS Nand Flash
Flash Based File System介绍
TPSFS简介
SylixOS IDE配置

## Slide 38: SylixOS IDE配置
..\..\SylixOS\SylixOS IDE 3.11.0_experience\doc\RealEvo-IDE快速入门.pdf